BMW Group

Vydání: MY 06-09/2005 Datum: 21.06.2005

Technické údaje - Evropa. BMW řady 5 Sedan (E60).

Strana 1    ze 3

Pouze pro interní potřebu

|  | 523i | 523i | 523i | 523i | 530i | 530i | 540i | 540i | 550i | 550i | M5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |  |
| Engine platform code | N52B25UL | N52B25UL | N52B25OL | N52B25OL | N52B30 | N52B30 | N62B40 TÜN62B40 | N62B48TÜS85B | N62B48TÜS85B50 | N62B48TÜS85B50 | S85B50 |
| Transmittion | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | M7 |
| Doors / seats | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| lenght/lenght/height of the car (unloaded)- mm | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4855/1846/1469 |
| Wheel base/turning diameter mm/m | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2889/12,4 |
| Wheel track(spacing) front/back mm | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1580/1566 |
| Overhang back mm | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1109 |
| vertical clearance -unloaded- mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 0 |
| Axle Width front/back mm | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 |
| Šířka loktů vpředu/vzadu mm | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 |
| Efficient head space front/rear ???? mm | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 |
| Trunk size m³ | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,500 |
| Fuel tank size liters | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Curb (service) weight -by DIN standart- kg | 1470/1545 | 1490/1565 | 1475/1550 | 1495/1570 | 1490/1565 | 1490/15 | 1650/1725 | 1650/1725 | 1660/1735 | 1660/1735 | 1755/1830 |
| Axle weight distribution ration –unloa ded car DIN- % | 50,3 | 50,0 | 50,2 | 49,8 | 50,0 | 49,7 | 49,1 | 49,1 | 48,8 | 48,8 | 47,4 |
| Total car weight/payload kg | 2010/540 | 2030/540 | 2035/560 | 2035/560 | 2035/560 | 2055/560 | 2210/560 | 2210/560 | 2035/560 | 2035/560 | 2300/545 |
| Allowed paylod for front/rear axle kg | 980/1150 | 980/1150 | 980/1150 | 980/1150 | 980/1150 | 980/1150 | 1070/1235 | 1070/1235 | 1070/1235 | 1070/1235 | 1090/1270 |
| Allowed weight of a trailer – with breaks-12%/8%- kg | 1600/1800 | 1600/1800 | 1800/2000 | 1800/2000 | 1800/2000 | 1800/2000 | 1800/2000 | 1800/2000 | 1800/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 |
| Allowed weight of a trailer – without breaks / roof payload kg | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 |
| Engiine/válec/ventily na válec | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V90/8/4 | V90/8/4 | V90/8/4 | V90/8/4 | V 90/10/4 |
| Fuel consumption processor | MSV70 | MSV70 | MSV70 | MSV70 | MSV70 | MSV70 | Bosch ME 9,2,2 | Bosch ME 9,2,2 | Bosch ME 9,2,2 | Bosch ME 9,2,2 | BMW MS S65 |
| Engine size cm³ | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2996 | 2996 | 4000 | 4000 | 4799 | 4799 | 4999 |
| upstroke/bore mm | 78,8/82 | 78,8/82 | 78,8/82 | 78,8/82 | 88/85 | 88/85 | 84,1/87 | 84,1/87 | 88,3/93 | 88,3/93 | 75,2/92 |
| Engine output/revs kW(k)/1/min | 130 (177)/5800 | 130(177)/5800 | 160(218)/6500 | 160(218)/6500 | 190(258)/6600 | 190(258)/6600 | 225(306)/6300 | 225(306)/6300 | 270(367)/6300 | 270(367)/6300 | 373(507)/7750 |
| Max torque/revs Nm/1/min | 230/3500 | 230/3500 | 250/2750 | 250/2750 | 250/2750 | 250/2750 | 390/3500 | 390/3500 | 490/3400 | 490/3400 | 520/6100 |
| revs./min at max. torque -scale- 1/min | 3500-5000 | 3500-5000 | 2750-4250 | 2750-4250 | 2502500 | 2502500 | viz Toč.moment/Ot. motoru | viz Toč.moment/Ot. motoru | viz Toč.moment/Ot. motoru | viz Toč.moment/Ot. motoru | viz Toč.moment/Ot. motoru |
| Combustion ration/ fuel type | 11/ROZ91-98 | 11/ROZ91-98 | 11/ROZ91-98 | 11/ROZ91-98 | 10,7/ROZ91-98 | 10,7/ROZ91-98 | 10,5/ROZ91-98 | 10,5/ROZ91-98 | 10,5/ROZ91-98 | 10,5/ROZ91-98 | 12/ROZ95-98 |
| Emissions | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Transmition | GETRAGI | ZF 6HP19 | GETRAGI | ZF 6HP19 | ZFH | ZF 6HP19 | ZFG | ZF 6HP26 | ZFG | ZF 6HP26 | BMW SMG III 247 |
| Transmition ratio gears 1./2./3. | 4,323/2,456/1,659 | 4,171/2,34/1,521 | 4,323/2,456/1,659 | 4,171/2,34/1,521 | 4,35/2,496/1,665 | 4,171/2,34/1,521 | 4,055/2,396/1,582 | 4,171/2,34/1,521 | 4,055/2,396/1,582 | 4,171/2,34/1,521 | 3,985/2,652/1,806 |
| Transmition ratio gears 4./5./6./7. | 1,23/1/0,848/ | 1,143/0,867/0,691/ | 1,23/1/0,848/ | 1,143/0,867/0,691/ | 1,243/1/0,851/ |  | 1,192/1/0,872/ | 1,143/0,867/0,691/ | 1,192/1/0,872/ | 1,143/0,867/0,691/ | 1,392/1,159/1/0,833 |
| Reverse gear ratio | 3,938 | 3,403 | 3,938 | 3,403 | 3,926 | 0,000 | 3,677 | 3,403 | 3,677 | 3,403 | 3,985 |
| Gear ratio of final gear housing | 3,23 | 3,73 | 3,38 | 3,91 | 3,23 | 3,64 | 3,08 | 3,38 | 2,93 | 3,38 | 3,62 |
| Steering/ration | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/12,4 |
| Front brake /dia -/mm | Vzduchem chlazený kotouč/310 | Vzduchem chlazený kotouč/310 | Vzduchem chlazený kotouč/324 | Vzduchem chlazený kotouč/324 | Vzduchem chlazený kotouč/324 | Vzduchem chlazený kotouč/324 | Vzduchem chlazený kotouč/348 | Vzduchem chlazený kotouč/348 | Vzduchem chlazený kotouč/348 | Vzduchem chlazený kotouč/348 | Vzduchem chlazený kotouč/374 |
| Rest brake/dia -/mm | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/345 | Vzduchem chlazený kotouč/345 | Vzduchem chlazený kotouč/345 | Vzduchem chlazený kotouč/345 | Vzduchem chlazený kotouč/370 |
| AIr resistance Cd/A/CdxA -/m²/m² | 0,28/2,26/0,63 | 0,28/2,26/0,63 | 0,28/2,26/0,63 | 0,28/2,26/0,63 | 0,28/2,26/0,63 | 0,28/2,26/0,63 | 0,29/2,26/0,66 | 0,29/2,26/0,66 | 0,29/2,26/0,66 | 0,29/2,26/0,66 | 0,31/2,26/0,7 |
| Max speed km/h | 235 | 2352 | 245 | 2452 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| accel 0-100 Km/h s | 8,5 | 9,3 | 7,5 | 7,9 | 6,5 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 5,5 | 5,6 | 4,7 |
| accel 0-1000 m s | 29,0 | 29,8 | 27,7 | 28,1 | 26,3 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 |
| accel 80-120 Km/h 4/5 gear s | 9,4/-/ | /-/ | 7,9/-/ | /-/ | 6,6/-/ | /-/ | 6,3/-/ | /-/ | 5,2/-/ | /-/ | /-/ |
| Weight-power ratio kg/kW | 11,3 | 11,5 | 9,2 | 9,3 | 7,8 | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 6,1 | 6,1 | 4,7 |
| Power for one liter kW/l | 52,1 | 52,1 | 64,1 | 64,1 | 63,4 | 63,4 | 56,2 | 56,2 | 56,3 | 56,3 | 74,6 |
| Fuel cons. -EU city- l/100 km | 12,1 | 13,4 | 12,4 | 13,5 | 12,6 | 13,6 | 16,2 | 15,5 | 16,4 | 15,9 | 22,7 |
| Fuel cons -EU roads- l/100 km | 6,4 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 10,2 |
| Fuel cons KV01/range l/100 km/km | 8,5/825 | 9,3/755 | 8,7/805 | 9,3/75 | 9,4/745 | 9,3/755 | 11/635 | 10,4/675 | 511/63510 | 11/63510 | 14,8/470 |
| Emise CO2 -EU- g/km | 205 | 224 | 210 | 227 | 242 | 224 | 264 | 250 | 267 | 260 | 357 |
| tires front | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95V | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 255/40 ZR19 |
| Tires rear | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95V | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 285/35 ZR19 |
| Front alloy | 7Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny | 8,5Jx 19 z lehké slitiny |
| Rear alloy | 7Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny | 9,5Jx 19 z lehké slitiny |
| Coolant / engine oil L l | 10/6,5 | 10,5/6,5 | 10/6,5 | 10,5/6,5 | 10/6,5 | 10,5/6,5 | 13,8/8 | 14,2/8 | 13,8/8 | 14,2/8 | 15/9,3 |
| Tranny liquid - permanent I | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Výměnné množství (2,4 ) |
| battery Ah/- | 80/Zavazadlový prostor | 80/Zavazadlový prostor | 80/Zavazadlový prostor | 80/Zavazadlový prostor | 80/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor |
| Alternator output A/W | 155/2170 | 155/2170 | 155/2170 | 155/2170 | 155/2170 | 155/2170 | 170/2380 | 170/2380 | 170/2380 | 170/2380 | 170/2380 |

BMW Group

Vydání: MY 06-09/2005 Datum: 21.06.2005

Technické údaje - Evropa. BMW řady 5 Sedan (E60).

Strana 2   ze 3

Pouze pro interní potřebu

|  | 520d | 520d | 520d | 520d | 530d | 530d | 535d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Engine platform code | M47D20 TÜ2 | M47D20 TÜ2 | M57D30TÜ TO | M57D30TÜ TO | M57D30 TÜ2 | M57D30 TÜ2 | M57D30 TÜ TOP |
| Transmittion | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | A6 |
| Doors / seats | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| lenght/lenght/height of the car (unloaded)- mm | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 | 4841/1846/1468 |
| Wheel base/turning diameter mm/m | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 | 2888/11,4 |
| Wheel track(spacing) front/back mm | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 |
| Overhang back mm | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| vertical clearance -unloaded- mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Axle Width front/back mm | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 |
| Šířka loktů vpředu/vzadu mm | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 |
| Efficient head space front/rear ???? mm | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 |
| Trunk size m³ | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Fuel tank size liters | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Curb (service) weight -by DIN standart- kg | 1510/1585 | 1520/1595 | 1585/1660 | 1595/1670 | 1590/1665 | 1590/1665 | 1660/1735 |
| Axle weight distribution ration –unloa ded car DIN- % | 49,3 | 49,3 | 47,9 | 47,6 | 49,4 | 49,4 | 47,6 |
| Total car weight/payload kg | 2050/540 | 2060/540 | 2145/560 | 2155/560 | 2155/560 | 2155/560 | 2155/560 |
| Allowed paylod for front/rear axle kg | 990/1170 | 990/1170 | 1050/1180 | 1050/1180 | 1030/1200 | 1030/1200 | 1070/1275 |
| Allowed weight of a trailer – with breaks-12%/8%- kg | 1800/1800 | 1800/1800 | 18002000 | 18002000 | 18002000 | 18002000 | 18002000 |
| Allowed weight of a trailer – without breaks / roof payload kg | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 |
| Engiine/válec/ventily na válec | V řadě/4/4 | V řadě/4/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 |
| Fuel consumption processor | Bosch DDE 6 (CR) | Bosch DDE 6 (CR) | Bosch DDE 5 | Bosch DDE 5 | Bosch DDE 6(CR) | Bosch DDE 6(CR) | Bosch DDE 6 |
| Engine size cm³ | 1995 | 1995 | 2497 | 2497 | 2993 | 2993 | 2993 |
| upstroke/bore mm | 90/84 | 90/84 | 75,1/84 | 75,1/84 | 90/84 | 90/84 | 90/84 |
| Engine output/revs kW(k)/1/min | 120(163)/4000 | 120(163)/4000 | 130(177)/4000 | 130(177)/4000 | 130(177)/4000 | 170(231)/4000 | 200(272)/4000 |
| Max torque/revs Nm/1/min | 340/2000 | 340/2000 | 40/2000 | 40/2000 | 500/1750 | 500/1750 | 560/2000 |
| revs./min at max. torque -scale- 1/min | viz Toč.moment/Ot. motoru | viz Toč.moment/Ot. motoru | 2000-2750 | 2000-2750 | 1750-3000 | 1750-3000 | viz Toč.moment/Ot. motoru |
| Combustion ration/ fuel type | 17/Diesel | 17/Diesel | 17/Diesel | 17/Diesel | 17/Diesel | 17/Diesel | 16,5/Diesel |
| Emissions | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Transmition | ZF G weit | ZF 6HP19 | ZF G weit | ZF 6HP26 | ZF G weit | ZF 6HP26 | ZF 6HP26 |
| Transmition ratio gears 1./2./3. | 5,08/2,804/1,783 | 4,171/2,34/1,521 | 5,08/2,804/1,783 | 4,171/2,34/1,521 | 5,08/2,804/1,783 | 4,171/2,34/1,521 | 4,171/2,34/1,521 |
| Transmition ratio gears 4./5./6./7. | 1,26/1/0,835/ | 1,143/0,867/0,691/ | 1,26/1/0,835/ | 1,143/0,867/0,691/ | 1,26/1/0,835/ | 1,143/0,867/0,691/ | 1,143/0,867/0,691/ |
| Reverse gear ratio | 4,607 | 3,403 | 4,607 | 3,403 | 4,607 | 3,403 | 3,403 |
| Gear ratio of final gear housing | 2,64 | 3,23 | 2,56 | 2,65 | 2,47 | 2,47 | 2,56 |
| Steering/ration | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 | Hřebenové/13,7 |
| Front brake /dia -/mm | Vzduchem chlazený kotouč/310 | Vzduchem chlazený kotouč/310 | Vzduchem chlazený kotouč/310 | Vzduchem chlazený kotouč/310 | Vzduchem chlazený kotouč/324 | Vzduchem chlazený kotouč/324 | Vzduchem chlazený kotouč/348 |
| Rest brake/dia -/mm | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/345 |
| AIr resistance Cd/A/CdxA -/m²/m² | 0,28/2,26/0,63 | 0,28/2,26/0,63 | 0,28/2,26/0,63 | 0,28/2,26/0,63 | 0,28/2,26/0,63 | 0,28/2,26/0,63 | 0,28/2,26/0,63 |
| Max speed km/h | 223 | 223 | 230 | 227 | 250 | 248 | 250 |
| accel 0-100 Km/h s | 8,6 | 8,7 | 8,1 | 8,3 | 6,8 | 6,8 | 6,5 |
| accel 0-1000 m s | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 25,9 |
| accel 80-120 Km/h 4/5 gear s | 71-1 | /-/ | 6,5/-/ | /-/ | 5,1/-/ | /-/ | /-/ |
| Weight-power ratio kg/kW | 12,6 | 12,7 | 12,2 | 12,3 | 9,4 | 9,4 | 8,3 |
| Power for one liter kW/l | 60,2 | 60,2 | 52,1 | 52,1 | 56,8 | 56,8 | 66,8 |
| Fuel cons. -EU city- l/100 km | 8,0 | 9,3 | 9,3 | 10,6 | 9,4 | 10,3 | 10,9 |
| Fuel cons -EU roads- l/100 km | 4,7 | 5,5 | 5,3 | 6,2 | 5,2 | 5,9 | 6,3 |
| Fuel cons KV01/range l/100 km/km | 5,9/1185 | 6,9/1015 | 6,7/1045 | 7,8/900 | 6,7/1045 | 7,5/935 | 8/875 |
| Emise CO2 -EU- g/km | 158 | 185 | 179 | 208 | 179 | 200 | 211 |
| tires front | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95V | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/50 R17 94W |
| Tires rear | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 95V | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/55 R1695W | 225/50 R17 94W |
| Front alloy | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny |
| Rear alloy | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7 Jx 16 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny |
| Coolant / engine oil L l | /5,5 | /5,5 | 9,6/8,25 | 9,8/8,25 | 8/7,7 | 8,258/7,7 | 9,8/8,25 |
| Tranny liquid - permanent I | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň |
| battery Ah/- | 80/Zavazadlový prostor | 80/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor |
| Alternator output A/W | 170/2380 | 170/2380 | 170/2380 | 170/2380 | 170/2380 | 170/2380 | 170/2380 |

BMW Group

Vydání: MY 06-09/2005 Datum: 21.06.2005

Technické údaje - Evropa. BMW řady 5 Sedan (E60).

Strana 3   ze 3

Pouze pro interní potřebu

|  | 525xi | 525xi | 530xi | 530xi | 530xd | 530xd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Engine platform code | N52B25 OL | N52B25 OL | M57D30 | M57D30 | M57D30 TÜ2 | M57D30 TÜ2 |
| Transmittion | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 |
| Doors / seats | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| lenght/lenght/height of the car (unloaded)- mm | 4841/1846/1482 | 4841/1846/1482 | 4841/1846/1482 | 4841/1846/1482 | 4841/1846/1482 | 4841/1846/1482 |
| Wheel base/turning diameter mm/m | 2888/11,9 | 2888/11,9 | 2888/11,9 | 2888/11,9 | 2888/11,9 | 2888/11,9 |
| Wheel track(spacing) front/back mm | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 | 1558/1582 |
| Overhang back mm | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| vertical clearance -unloaded- mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Axle Width front/back mm | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 | 1456/1452 |
| Šířka loktů vpředu/vzadu mm | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 | 1484/1496 |
| Efficient head space front/rear ???? mm | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 | 993/967 |
| Trunk size m³ | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Fuel tank size liters | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Curb (service) weight -by DIN standart- kg | 1590/1665 | 1605/1680 | 1590/1665 | 1605/1680 | 1660/1735 | 1675/1750 |
| Axle weight distribution ration –unloa ded car DIN- % | 48,1 | 47,7 | 48,1 | 47,7 | 47,5 | 46,9 |
| Total car weight/payload kg | 2150/560 | 2165/620 | 2150/560 | 2150/560 | 2150/560 | 2235/560 |
| Allowed paylod for front/rear axle kg | 1050/1190 | 1050/1190 | 1050/1190 | 1050/1190 | 1090/1200 | 1090/1200 |
| Allowed weight of a trailer – with breaks-12%/8%- kg | 1800/1800 | 2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 | 2000/2000 |
| Allowed weight of a trailer – without breaks / roof payload kg | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 | 750/100 |
| Engiine/válec/ventily na válec | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 | V řadě/6/4 |
| Fuel consumption processor | MSV70 | MSV70 | MSV70 | MSV70 | DDE 6 | DDE6 |
| Engine size cm³ | 2497 | 2497 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 |
| Upstroke/bore mm | 78,8/82 | 78,8/82 | 88/85 | 88/85 | 90/84 | 90/84 |
| Engine output/revs kW(k)/1/min | 160(218)/6500 | 160(218)/6500 | 190(258)/6600 | 190(258)/6600 | 170(231)/4000 | 170(231)/4000 |
| Max torque/revs Nm/1/min | 250/2900 | 250/2900 | 300/2500 | 300/2500 | 500/1750 | 500/1750 |
| revs./min at max. torque -scale- 1/min | 2750-4250 | 2750-4250 | 2502500 | 2502500 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| Combustion ration/ fuel type | 11/ROZ91-98 | 11/ROZ91-98 | 10,7/ROZ91-98 | 10,7/ROZ91-98 | 17/Diesel | 17/Diesel |
| Emissions | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 |
| Transmition | ZFH | ZF 6HP19 | ZFH | ZF 6HP19 | ZF G weit | ZF 6HP19 |
| Transmition ratio gears 1./2./3. | 4,35/2,496/1,665 | 4,171/2,34/1,521 | 4,35/2,496/1,665 | 4,171/2,34/1,521 | 5,08/2,804/1,783 | 4,171/2,34/1,521 |
| Transmition ratio gears 4./5./6./7. | 1,243/1/0,851/ | 1,143/0,867/0,691/ | 1,243/1/0,851/ | 1,143/0,867/0,691/ | 1,26/1/0,835/ | 1,143/0,867/0,691/ |
| Reverse gear ratio | 3,926 | 3,403 | 3,926 | 3,403 | 4,607 | 3,403 |
| Gear ratio of final gear housing | 3,46 | 4,10 | 3,23 | 3,73 | 2,56 | 2,56 |
| Steering/ration | Hřebenové/14,58 | Hřebenové/14,58 | Hřebenové/14,58 | Hřebenové/14,58 | Hřebenové/14,58 | Hřebenové/14,58 |
| Front brake /dia -/mm | Vzduchem chlazený kotouč/324 | Vzduchem chlazený kotouč/324 | Vzduchem chlazený kotouč/324 | Vzduchem chlazený kotouč/324 | Vzduchem chlazený kotouč/324 | Vzduchem chlazený kotouč/324 |
| Rest brake/dia -/mm | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 | Vzduchem chlazený kotouč/320 |
| AIr resistance Cd/A/CdxA -/m²/m² | 0,3/2,28/0,68 | 0,3/2,28/0,68 | 0,3/2,28/0,68 | 0,3/2,28/0,68 | 0,31/2,28/0,69 | 0,31/2,28/0,69 |
| Max speed km/h | 237 | 2372 | 250 | 248 | 242 | 238 |
| accel 0-100 Km/h s | 8,3 | 8,4 | 6,8 | 7,1 | 6,6 | 6,8 |
| accel 0-1000 m s | 28,9 | 29,1 | 27,1 | 27,3 | 0,0 | 0,0 |
| accel 80-120 Km/h 4/5 gear s | 8,8/-/ | /-/ | 7,2/-/ | /-/ | 5,5/-/ | /-/ |
| Weight-power ratio kg/kW | 9,9 | 10,0 | 8,4 | 8,4 | 9,8 | 9,9 |
| Power for one liter kW/l | 64,1 | 64,1 | 63,4 | 63,4 | 56,7 | 56,7 |
| Fuel cons. -EU city- l/100 km | 13,7 | 14,8 | 13,6 | 14,4 | 10,2 | 11,1 |
| Fuel cons -EU roads- l/100 km | 7,2 | 7,7 | 7,4 | 7,9 | 6,1 | 6,5 |
| Fuel cons KV01/range l/100 km/km | 9,6/730 | 10,3/680 | 9,7/720 | 10,3/680 | 7,6/920 | 8,2/855 |
| Emise CO2 -EU- g/km | 232 | 249 | 234 | 249 | 203 | 219 |
| tires front | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W |
| Tires rear | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 94W |
| Front alloy | 7,5Jx 17 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny | 7,5Jx 17 z lehké slitiny | 7,5Jx 17 z lehké slitiny | 7,5Jx 17 z lehké slitiny | 7,5Jx 17 z lehké slitiny |
| Rear alloy | 7,5Jx 17 z lehké slitiny | 7,5 Jx 17 z lehké slitiny | 7,5Jx 17 z lehké slitiny | 7,5Jx 17 z lehké slitiny | 7,5Jx 17 z lehké slitiny | 7,5Jx 17 z lehké slitiny |
| Coolant / engine oil L l | 10/6,5 | 10,5/6,5 | 10/6,5 | 10,5/6,5 | 8/7,7 | 8,2/7,7 |
| Tranny liquid - permanent I | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň | Permanentní náplň |
| battery Ah/- | 90/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor | 80/Zavazadlový prostor | 80/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor | 90/Zavazadlový prostor |
| Alternator output A/W | 155/2170 | 155/2170 | 155/2170 | 155/2170 | 170/2380 | 170/2380 |